## Slide 1: FACULTAD INGENIERIA MECÁNICA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA MECÁNICA DE SOLIDOS
Tema:
CICLO DE CARNOT
Integrantes:
ALFARO OROZCO
PALOMINO CCANTO
PINCOS RAMOS
OBREGON ANGULO
ALCA SALDAÑA

## Slide 2
En 1824 el ingeniero francés Sadi Carnot estudió la eficacia de las diferentes máquinas térmicas que trabajan transfiriendo calor de una fuente de calor a otra y concluyó que las más eficientes son las que funcionan de manera reversible

## Slide 3: MAQUINA DE CARNOT
Es una máquina que trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de la fuente de alta temperatura y cede un calor Q2 a la de baja temperatura produciendo un trabajo sobre el exterior

## Slide 4: CICLO DE CARNOT
es un proceso cíclico reversible que utiliza un gas perfecto, y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas

## Slide 5: Expansión isotérmica
En esta etapa el gas se encuentra en un primer momento a una temperatura Tc, ocupando un volumen mínimo y a una presión alta. Este gas es dirigido a un cilindro donde se expande producto de la alta presión, lo que tiende a disminuir su temperatura, pero se pone en contacto con la fuente de calor para mantenerla así constante. Como la energía interna no varia, toda la energía absorbida del foco caliente es completamente transformada en trabajo

## Slide 6: Expansión adiabática
En esta etapa el ciclo se mantiene aislado de cualquier fuente de calor, permitiendo que el gas se enfríe hasta una temperatura Tc. En este momento el pistón llega hasta su punto final y el gas se encuentra con su volumen máximo. Durante esta etapa todo el trabajo proviene de la energía interna.

## Slide 7: Compresión isoterma
En esta etapa se pone la fuente de energía Qh en contacto con el cilindro que contiene el gas, haciendo que este comience a expandirse, pero sin cambiar su temperatura, puesto que el calor es cedido al foco frío. Como la temperatura se mantiene constante, la energía interna no cambia, por tanto todo el trabajo es absorbido por en forma de calor por la fuente de energía Qc.

## Slide 8: Compresión adiabática
La fuente de energía Qc se retira para que el gas eleve su temperatura hasta llegar a Th, aquí el volumen del gas alcanza su valor mínimo. Como durante esta etapa no existe un intercambio de calor, por lo que el trabajo se convierte en energía interna.

## Slide 9: REFRIGERADOR DE CARNOT
El refrigerador de Carnot, opera en sentido inverso al de la máquina de Carnot. El motor extrae calor de la fuente fría y lo cede a la fuente caliente, en contra de la tendencia natural del flujo de calor, por lo que es necesario invertir (“gastar”) trabajo externo para que sea esto posible.

## Slide 10: El ciclo se recorre en sentido antihorario, ya que el trabajo es negativo (trabajo consumido por el gas):
Expansión adiabática (1-2): el gas se enfría sin pérdida de calor hasta la temperatura del foco frío T2.
Expansión isoterma (2-3): el gas se mantiene a la temperatura del foco frío (T2) y durante la expansión, absorbe el calor Q2 de dicho foco.
Compresión adiabática (3-4): el gas se calienta hasta la temperatura del foco caliente T1, sin intercambio de calor.
Compresión isoterma (4-1): al gas cede el calor Q1 al foco caliente, manteniéndose a la temperatura de dicho foco T1 y cerrando el ciclo.
Mediante un procedimiento análogo al anterior y recordando la definición de eficiencia de un refrigerador, se llega para el refrigerador de Carnot a la expresión:

## Slide 11: EJERCICIO RESUELTO: Una central térmica tiene rendimiento del segundo principio del 58 %. Toma vapor de agua a 245 ˚C y lo descarga a 37 ˚C. ¿ cual es su rendimiento real ? ¿ Cuanto calor cede cuanto efectúa un trabajo de 1000 j ?

## Slide 12
GRACIAS POR SU ATENCION